załącznik nr 3 do SIWZ

..................................

pieczęć wykonawcy

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

dot.:  zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miasta Pionki w ramach realizacji  projektu „Obyw@tel on-line - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Komputer AiO – 15 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Link strony producenta zestawu, na której jest dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru

seryjnego lub modelu komputera – ..................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, zintegrowana w obudowie z monitorem tzw. All-in-One, wyposażona w 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB pamięci RAM; płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera, |  |
|  | Chipset | Min. G41 - dostosowany do oferowanego procesora |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 2,9GHz, częstotliwość szyny systemowej min. 1066MHz pamięć L2 3MB lub procesor równoważny wydajnościowo według wyniku testów przeprowadzonych przez Oferenta. W przypadku użycia przez oferenta testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
|  | Pamięć RAM | 4GB DDR2 800MHz |  |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATAII |  |
|  | Karta graficzna | Zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej do 512MB ze wsparciem dla Microsoft DirectX 10, Shader Model 4.0, OpenGL 2.01, Intel® Clear Video Technology, np. Intel GMA X4500 lub równoważna |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy np. Conexant CX20582 HD-Audio lub równoważna |  |
|  | Karta sieciowa | 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) np. Realtek RTL8111D lub równoważna |  |
|  | Porty | 1 x RS232, 2 x PS/2, 1 x LPT; min. 6 x USB, w tym 3 porty z prawej strony monitora i 3 porty z tyłu, port sieciowy RJ-45. Porty audio: z tyłu obudowy 1 szt (wyjście liniowe), z prawej strony obudowy 2 szt. (wyjście na słuchawki, wejście na mikrofon). Mikrofon i kamera 1,3 Mpix w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych 8-in-1 min.: Secure Digital (SD), Secure Digital Input Output (SDIO), MultiMediaCard (MMC), Memory Stick Memory Stick PRO, xD-Picture Card, HiSpeed-SD, Hi Capacity-SD. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
|  | Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) – trwale oznaczona logo producenta |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | Obudowa | Typu All-in-One z monitorem 19” (wnęki 1 x 5,25” dla napędu optycznego i 1 x 3,5” dla dysku twardego) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy min. 130W |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Pro PL 32-bit z SP1, zainstalowany system operacyjny Windows XP Pro SP3 niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z ww. systemem operacyjnym Vista (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 17 dB (załączyć oświadczenie producenta wraz z raportem badawczym wystawionym przez niezależną akredytowaną jednostkę) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy odbiorze komputerów. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
| 19. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – należy powyżej napisać link strony |  |
| 20. | Inne | Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Komputer stacjonarny 2 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputera | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Płyta główna | Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 2 sloty PCI i 1 slot PCI-Express x16 (ze wsparciem dla PCIe x1, nie dopuszcza się złącz Low Profile), 2 złącza DIMM, obsługa do 4GB DDR3 pamięci RAM, kontroler SATA II (dla min. 3 urządzeń) |  |
|  | Chipset | Dostosowany do oferowanego procesora, min. G41 lub równoważny |  |
|  | Procesor | Procesor klasy x86 dwurdzeniowy 2.93Ghz 1066Mhz 3MB |  |
|  | Pamięć RAM | 3GB DDR3 1066MHz |  |
|  | Dysk twardy | Min. 500 GB SATAII 7200rpm, |  |
|  | Karta graficzna | niezintegrowana, z 512MB pamięci własnej np. ATI RADEON HD 4350 lub równoważna |  |
|  | Karta dźwiękowa | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition (min. ALC269Q), 4 kanałowa lub równoważna, |  |
|  | Karta sieciowa | Wbudowana: 10/100/1000Mbit/s, Ethernet RJ 45, PXE/RPL, ASF, WoL, min. Broadcom 57780 lub równoważna |  |
|  | Porty | Wbudowane: 1 x LPT; 1 x RS232, 1 x VGA; min. 8 x USB w tym min. 2 z przodu obudowy; wymagana ilość portów nie może być uzyskana poprzez stosowanie przejściówek lub kart PCI |  |
|  | Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty – trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |  |
|  | Mysz | Mysz laserowa USB z sześcioma klawiszami oraz rolką (scroll) min 1000dpi – trwale oznaczona logo producenta |  |
|  | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD +/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt |  |
|  | System operacyjny | Microsoft Windows 7 Profesional PL 32-bit, zainstalowany system operacyjny Windows XP Pro SP3 niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem |  |
|  | Obudowa | Minitower w standardzie uBTX lub uATX, posiadająca min. 2 wnęki 5.25” i 1 wnękę 3.5” zewnętrzne oraz 2 wnęki 3.5” wewnętrzne (wnęki pełnej wysokości, nie dopuszcza się napędów typu slim) Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym producenta komputera; Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz o mocy max. 255W W obudowę komputera musi być wbudowany wizualny system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami; a w szczególności musi sygnalizować: Przebieg procedury POST Sum kontrolnych BIOSu Awarii procesora lub pamięci podręcznej procesora Uszkodzenia lub braku pamięci RAM, uszkodzenia złączy PCI, kontrolera Video, dysku twardego, płyty głównej, kontrolera USB |  |
|  | BIOS | Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość odczytania z BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych , informacji na temat: zainstalowanego procesora, pamięci operacyjnej RAM wraz z informacją o obsadzeniu slotów pamięci, obsadzeniu slotów PCI. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy. Możliwość zmiany trybu pracy dysku twardego: na pracę zapewniającą największą wydajność, na pracę zmniejszającą poziom hałasu generowanego przez dysk twardy. Możliwość zablokowania zapisu na dyskietki |  |
|  | Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (do oferty należy załączyć kopie certyfikatu potwierdzającą spełnianie wymogu) Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Vista i Windows 7 (do oferty należy załączyć wydruk ze strony Microsoft) Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca maksymalnie 24,5dB (załączyć oświadczenie producenta) Deklaracja CE (należy załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymogu) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia wykonawcy wystawionego na podstawie dokumentacji producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram Certyfikat EPEAT na poziomie GOLD Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net - dopuszcza się wydruk ze strony internetowej |  |
|  | Gwarancja na cały zestaw z monitorem | 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie sprzętu. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem gwarancyjnym. Uszkodzony dysk twardy pozostaje u Zamawiającego. |  |
|  | Inne | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów Windows XP i Windows 7. Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Monitor 2 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne monitora | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Typ ekranu | Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 21,5” |  |
|  | Rozmiar plamki | 0,248 mm |  |
|  | Jasność | 250 cd/m2 |  |
|  | Kontrast | 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 160/170 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | max 5ms |  |
|  | Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 przy 60Hz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania poziomego | 30 – 83 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania pionowego | 50 – 75 Hz |  |
|  | Pochylenie monitora | W zakresie od -4 do +21 stopni |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Antyodblaskowa |  |
|  | Podświetlenie | System podświetlenia 2 CCFL |  |
|  | Bezpieczeństwo | Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot |  |
|  | Waga bez podstawy | Maksymalnie 3,6 kg |  |
|  | Złącze | 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI-D, |  |
|  | Gwarancja | 3 lata na miejscu u klienta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć przy dostawie sprzętu. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |  |
|  | Certyfikaty | TCO 03, ISO 13406-2 lub ISO 9241, EPEAT Gold |  |
|  | Inne | Autoryzowany serwis świadczony przez ten sam podmiot co jednostek centralnych Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm Możliwość podłączenia do obudowy dedykowanych głośników Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Urządzenie wielofunkcyjne szt. 2

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Parametry drukowania |  |
|  | Prędkość druku w czerni | Do 26 str./min |  |
|  | Wydruk pierwszej strony w czerni (A4, po wyjściu ze stanu gotowości) | max 10 sekund |  |
|  | Normatywny cykl pracy (miesięcznie, format A4) | Drukarka: do 15000; kopiarka: do 15000; automatyczny podajnik papieru: do 2250 |  |
|  | Technologia druku | Monochromatyczny druk laserowy |  |
|  | Jakość druku w czerni (tryb best) | Do 1200 x 1200 dpi |  |
|  | Liczba wkładów drukujących | 1 (czarny) |  |
|  | Obsługa papieru |  |
|  | Standardowy podajnik papieru | Podajnik nośników na 50 arkuszy, podajnik nośników na 250 arkuszy, automatyczny podajnik dokumentów na 50 arkuszy |  |
|  | Standardowy odbiornik papieru | Odbiornik papieru wydrukiem do dołu na 125 arkuszy i prosta ścieżka papieru |  |
|  | Dodatkowe specyfikacje |  |
|  | Szybkość procesora | 450 MHz |  |
|  | Standardowa pamięć | 64 MB |  |
|  | Maksymalna pojemność pamięci | 320 MB |  |
|  | Standardowe języki drukarki | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulacja HP Postscript poziom 3 |  |
|  | Specyfikacja skanera |  |
|  | Typ skanera | Skaner płaski, automatyczny podajnik dokumentów |  |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | Do 1200 dpi |  |
|  | Kodowanie koloru | 24-bitowa |  |
|  | Maks. format skanowania (skaner płaski) | 21,6 x 29,7 cm |  |
|  | Maks. format skanowania (automatyczny podajnik dokumentów) | 216 x 381 mm |  |
|  | Jakość skanowania w czerni (tryb normal) | Do 3 str./min |  |
|  | Specyfikacja kopiarki |  |
|  | Prędkość kopiowania | Do 26 kopii/min (jeden arkusz na stoliku, wiele kopii, prędkość kopiowania z wykorzystaniem automatycznego podajnika dokumentów do 17,5 kopii/min) |  |
|  | Rozdzielczość kopii (tekst w czerni) | Do 600 x 600 dpi |  |
|  | Rozdzielczość kopiowania | Do 600 x 600 dpi |  |
|  | Zmniejszanie/powiększanie kopii | 25 do 400% |  |
|  | Maksymalna liczba kopii | Do 99 |  |
|  | Specyfikacja faksu |  |
|  | Szybkość faksu | 33,6 kb/s (3 sekundy na stronę) |  |
|  | Liczba stron formatu A4 przechowywanych w pamięci | Do 600 stron |  |
|  | Rozdzielczość (w czerni, tryb best) | Maksymalnie 300 x 300 dpi (półtony włączone) |  |
|  | Maksymalna liczba numerów szybkiego wybierania | Do 120 (119 numerów grupowych) |  |
|  | Automatyczne ponowne wybieranie numeru | Tak |  |
|  | Wysyłanie faksów z opóźnieniem | Tak |  |
|  | Lokalizacje odbiorców dokumentów rozsyłanych grupowo | 119 adresatów |  |
|  | Obsługiwana funkcja blokady niepożądanych faksów | Tak |  |
|  | Sieci i łączność |  |
|  | Standardowe rozwiązania komunikacyjne | 1 port w standardzie Base-T Ethernet 10/100, 1 port zgodny ze standardem Hi-Speed USB 2.0, gniazdo faksu RJ-11, wyjście liniowe RJ-11 |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft® Windows® 2000, Server 2003, XP Home, XP Media Center, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC; Certified for Windows Vista®; Mac OS X wersja v10.3 i nowsze; Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6; HP-UX 10.20, 11.x; RED HAT Linux 6.x lub nowszy; SUSE Linux 6.x lub nowszy; Solaris® 2.5x, 2.6, 7, 8, 9, 10 (SPARC®); AIX 3.2.5 lub nowszy; MPE-iX; Citrix® MetaFrame®; Terminal Services. Pełna obsługa: Microsoft® Windows® XP 32, XP x64; Windows Vista® 32, 64, Mac OS X v10.3 lub nowszy; Obsługa podstawowych funkcji (drukowanie/skanowanie/wbudowany serwer WWW): Microsoft® Windows® 2000, Server 2003; Tylko sterownik drukarki: Unix®, Linux |  |
|  | Wymagania dotyczące zasilania i eksploatacji |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie włączone) | 425 W |  |
|  | Pobór mocy (tryb gotowości) | 15 W |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie uśpione) | 15 W |  |
|  | Pobór mocy (urządzenie wyłączone) | 0,1 W |  |
|  | Ciśnienie akustyczne | 50,4 dB(A) (aktywne/drukowanie), 55,4 B(A) (aktywne/kopiowanie lub skanowanie) |  |
|  | Moc dźwięku | 6,4 B(A) (druk z prędkością 27 str./min), 6,9 B(A) (kopiowanie/skanowanie z prędkością 27 str./min z wykorzystaniem automatycznego podajnika papieru), |  |
|  | Certyfikat ENERGY STAR® | Tak |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
|  | Inne | Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Windows 7/downgrade XP - 1 szt.

Skaner płaski A4 – 1 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Klasa skanera | • A4 • FAU/TPU (przystawka do skanowania filmów) |  |
|  | Obszar zastosowań | domowy |  |
|  | Typ skanera | stolikowy |  |
|  | Element światłoczuły | CCD |  |
|  | Optyczna rozdzielczość skanowania | 4800 x 9600 dpi |  |
|  | Maksymalna rozdzielczość skanowania | interpolowana - nieograniczona |  |
|  | Głębia koloru | 48 bit |  |
|  | Przyciski szybkiego dostępu | Tak |  |
|  | Skan przeglądowy | 11 s |  |
|  | Pionowy wymiar obszaru skanowania | 300 mm |  |
|  | Poziomy wymiar obszaru skanowania | 220 mm |  |
|  | Zainstalowane opcje | przystawka do skanowania filmów 35mmx5 negatywy/35mmx4 slajdy |  |
|  | Złącza zewnętrzne |  |
|  | USB 2.0 | 1 szt. |  |
|  | Obsługiwane systemy operacyjne | Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP (32- i 64-bitowy), Windows XP, Windows 2000, Mac OS X v10.4.11, 10.5, 10.6 |  |
|  | Dołączone oprogramowanie | • Iris OCR lub równoważne • HP Photosmart Essential lub równoważne • HP Document Manager lub równoważne |  |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy |  |
|  | Inne | Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia. |  |

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 1 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje urządzenia | Kopiowanie, skanowanie w sieci, drukowanie w sieci, faksowanie |  |
|  | Proces drukowania | Jednoprzebiegowa elektrofotografia kolorowa |  |
|  | Format papieru | A6-A3, rozmiar niestandardowy: szerokość 64-297mm, długość 105-1200mm |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania czarno - białego | Minimum 33 stron A4/min. |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania kolorowego | Minimum 26 stron A4/min. |  |
|  | Druk dwustronny | Standard |  |
|  | Czas pierwszego wydruku | Nie więcej niż 15 sekund kolor, 13 sekundy w czerni |  |
|  | Rozdzielczość | 1200x600dpi |  |
|  | Obciążalność A4 | Min.50 000 miesięcznie |  |
|  | Procesor | PowerPC750 500MHz |  |
|  | RAM | Min.512 MB |  |
|  | Druk dwustronny | Automatyczny |  |
|  | Języki opisu strony | PCL 5c, PCL 6; PostScript3 |  |
|  | Interfejsy | USB; 10/100 TX Ethernet, port równoległy |  |
|  | Dysk twardy | 40GB |  |
|  | Współpraca z systemami operacyjnymi | DOS, Windows 2000/XP Professional/ XP Home/ 2003 Server/ Mac, Windows Vista |  |
|  | Podawanie papieru | Kasety na papier: min 2 szt. (łącznie pojemność min. 830 stron) z regulacją wielkości papieru A3 i A4 |  |
|  |  | Podajnik uniwersalny: min 100 stron |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznawanie formatu oryginału |  |
|  |  | Gramatura papieru: 64-200 g/m2 |  |
|  |  | Automatyczny podajnik dwustronny (ADF) oryginałów na min 50 arkuszy |  |
|  |  | Automatyczne kopiowanie i drukowanie dwustronne |  |
|  | Skaner | Podświetlany ekran dotykowy LCD (w języku polskim) |  |
|  | Źródło skanowania | ADF i skanowanie płaskie (max format A3) |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi, (24 bitowe skanowanie kolorowe) |  |
|  | Skanowanie do | PDF, JPEG, TIFF Skanowanie do USB |  |
|  | Szybkość skanowania | Co najmniej 26 skanów/min w kolorze, 34 skanów/min w czerni |  |
|  | Obsługa oryginałów | Automatyczny podajnik dokumentów – 50 arkuszy |  |
|  | Fax/sms – szybkie wybieranie | 500 |  |
|  | Modem | Co najmniej ITU-T G3 (Super G3) 33,3 kbps |  |
|  | Pamięć faksu | 16MB (ok. 1000 stron) |  |
|  | Wymagane | Komplet tonerów CMYK na min. 9tys stron@5% |  |
|  | Dodatkowe | Gwarancja: 3lata z naprawą w miejscu instalacji w ciągu 24h od zgłoszenia lub sprzęt zastępczy na czas naprawy Wieczysta gwarancja na listwę LED |  |
|  |  | Instrukcja użytkownika w języku polskim |  |
|  |  | Szafka na kółkach |  |
|  | Sterowniki | Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów Windows XP i Windows 7. Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia |  |