| Dotyczy: | Specyfikacja dostaw sprzętu komputerowego koniecznego do realizacji projektu „Obyw@tel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej Pionkach” |
| --- | --- |
| Adres inwestora: | Urząd Miasta Pionki al. Jana Pawła II 15 26-670 Pionki |
| Rodzaj projektu: | Dokumentacja projektowo-wykonawcza |

| Wykonawca Projektu: | NS Lublin Sp. z o.o. ul. Jana Sawy 10 lok 01 20-632 Lublin |
| --- | --- |

Specyfikacja sprzętu komputerowego potrzebnego do realizacji  projektu „Obywatel@tel on-line – Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach” zgodna z art. 29 i 30 ustawy o Prawie zamówień publicznych.

Wszystkie urządzenia należy dostarczyć wraz ze wszystkimi kablami zasilającymi i podłączeniowymi. Podłączenie zasilaczy leży w gestii Wykonawcy.

Szczegółowy opis techniczno jakościowy-zestawienia parametrów granicznych sprzętu:

1.Zasilacze awaryjne do komputerów stacjonarnych, zapotrzebowanie: 40 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |
| Moc pozorna | Min. 650 VA |
| Moc rzeczywista | Min.380 W |
| Napięcie wyjściowe | 220/230V modyfikowana sinusoida |
| Typ gniazd wyjściowych | Min.2 gniazda IEC |
| Typ gniazda wejściowego | IEC-320-C14 |
| Nominalne napięcie wejściowe | 230 V |
| Czas podtrzymania przy obciążeniu 50% | 10 min |
| Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu | 4 min |
| Alarm dźwiękowy | Alarm podczas pracy na baterii: Stan wyczerpania baterii Awaria |
| Diody sygnalizacyjne | Diody LED wskazują stan pracy: - praca z sieci, - praca z baterii |
| Wymiary (WxHxD) cm | Dowolne |
| Wyposażenie standardowe | Podręcznik użytkownika , 2 kable odbiorów IEC320 C13/14 o długości nie mniejszej niż 1,5 m |
| Certyfikaty | Wymagana deklaracja zgodności CE |
| Warunki gwarancji | 3 lata |

2. Skaner dokumentów, zapotrzebowanie: 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |
| Wspierane systemy operacyjne | Microsoft Windows 2000 Professional / Windows XP (32bit/64bit) / Windows Server 2003 (32bit/64bit) / Microsoft Windows Vista (32bit /64bit)/ Microsoft Windows 7 |
| Typ skanera | Automatyczny podajnik ADF |
| Tryby skanowania | Simplex / Duplex, Color / Skala szarości / Monochromatyczny |
| Element światłoczuły | CCD |
| Rodzaj lampy | lampa z zimną katodą |
| Wymiary skanowania | A4 (210 x 297mm), Min: A8 (52 x 74mm) (skanowanie długich dokumentów: 216 x 864mm lub 210x3048mm) |
| Szybkość skanowania (A4 orientacja pion.) | Min . 30 str/min |
| Pojemność podajnika papieru | Min. 50 stron |
| Rozdzielczość optyczna | 600 dpi |
| Typ interfejsu | USB 2.0 / USB 1.1 |
| Rodzaj złącza | USB typ B |
| Napięcie | AC 100 do 240V +/- 10% |
| Pobór mocy | 50 W lub mniej (w trybie uśpienia mniej niż 8W) |
| Zgodność środowiskowa | ENERGY STAR i RoHS (2005/95/EC) |
| Elementy zestawu | Wraz ze skanerem producent dostarcz podajnik ADF, kabel zasilający, zasilacz, kabel USB, płyta instalacyjna CD, płyta Adobe Acrobat, podręcznik instalacji, |
| Waga | Max. 5 kg |
| Inne | Skaner powinien być wyposażony w ultradźwiękowy czujnik podwójnych pobrań |
| Warunki gwarancji | 3 lata |

3. Drukarka kodów kreskowych, zapotrzebowanie: 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |
| Rodzaj druku | termiczny i termotransferowy |
| Maksymalna szerokość druku | 104 mm, szerokość mediów 110 mm |
| Maksymalna długość druku | od 250 do 279mm |
| Szybkość wydruku: | Min. 102 mm/s |
| Rozdzielczość wydruku | Min. 203 dpi |
| Interfejsy | LPT, RS232, USB 1.1 |
| Pamięć drukarki | standardowo 512KB Flash; 256KB SRAM |
| Temperatura pracy | 5 st. C do 40 st. C |
| Wilgotność | 10-90% bez kondensacji |
| Drukowane kody | Kody 1D: Code 39, Code 128 (A, B or C user selectable/Auto select), UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E,UPC-A with 2 and 5 add on, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese Postnet, kody 2D: PDF-417, Macro PDF-417, Maxi Code (Modes 2, 3, 4, 6), QR Code |
| Warunki gwarancji | 3 lata |

4. Ręczny skaner kodów kreskowych, zapotrzebowanie: 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |
| Identyfikacja | Typ produktu, model: |
| Źródło światła | dioda laserowa 650 nm |
| Interfejsy | USB, PS2 lub RS232 |
| Odporność na urazy mechaniczne | upadek z 1,8 m na beton |
| Odczytywane kody | UPC/EAN, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full, ASCII, Code 39 Tri Optic, Code 128, Code 128 FullASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93 |
| Szybkość odczytu | 90 odczytów na sekundę |
| Temperatura pracy | 0 °C do +50 °C |
| Wilgotność | 5-95% bez kondensacji |
| Zasilanie | 5V +/-10 % |
| Inne | Opcjonalna podstawka |
| Warunki gwarancji | 3 lata |

5. Napęd FDD zewnętrzny podłączany przez USB, zapotrzebowanie: 2 szt.

| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- |
| Producent | Nazwa producenta: |
| Warunki gwarancji | 3 lata |