załącznik nr 3 do SIWZ

..................................

pieczęć wykonawcy

OPIS TECHNICZNO – JAKOŚCIOWY (wymagania minimalne)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH

dot.:  zakupu i dostawy do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Pionki w ramach realizacji  projektu „Obyw@tel on-line - Informatyzacja Urzędu Miasta i miejskich placówek użyteczności publicznej w Pionkach”

Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3 – 1 szt.

Producent

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Nazwa i model oferowanego sprzętu

..........................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia | Wartość oferowana – należy podać czy spełnia wymagania minimalne (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Funkcje urządzenia | Kopiowanie, skanowanie w sieci, drukowanie w sieci, faksowanie |  |
|  | Proces drukowania | Jednoprzebiegowa elektrofotografia kolorowa |  |
|  | Format papieru | A6-A3, rozmiar niestandardowy: szerokość 64-297mm, długość 105-1200mm |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania czarno - białego | Minimum 33 stron A4/min. |  |
|  | Prędkość druku i kopiowania kolorowego | Minimum 26 stron A4/min. |  |
|  | Druk dwustronny | Standard |  |
|  | Czas pierwszego wydruku | Nie więcej niż 15 sekund kolor, 13 sekundy w czerni |  |
|  | Rozdzielczość | 1200x600dpi |  |
|  | Obciążalność A4 | Min.50 000 miesięcznie |  |
|  | Procesor | PowerPC750 500MHz |  |
|  | RAM | Min.512 MB |  |
|  | Druk dwustronny | Automatyczny |  |
|  | Języki opisu strony | PCL 5c, PCL 6; PostScript3 |  |
|  | Interfejsy | USB; 10/100 TX Ethernet, port równoległy |  |
|  | Dysk twardy | 40GB |  |
|  | Współpraca z systemami operacyjnymi | DOS, Windows 2000/XP Professional/ XP Home/ 2003 Server/ Mac, Windows Vista |  |
|  | Podawanie papieru | Kasety na papier: min 2 szt. (łącznie pojemność min. 830 stron) z regulacją wielkości papieru A3 i A4 |  |
|  |  | Podajnik uniwersalny: min 100 stron |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznawanie formatu oryginału |  |
|  |  | Gramatura papieru: 64-200 g/m2 |  |
|  |  | Automatyczny podajnik dwustronny (ADF) oryginałów na min 50 arkuszy |  |
|  |  | Automatyczne kopiowanie i drukowanie dwustronne |  |
|  | Skaner | Podświetlany ekran dotykowy LCD (w języku polskim) |  |
|  | Źródło skanowania | ADF i skanowanie płaskie (max format A3) |  |
|  | Rozdzielczość skanowania | 600 x 600 dpi, (24 bitowe skanowanie kolorowe) |  |
|  | Skanowanie do | PDF, JPEG, TIFF Skanowanie do USB |  |
|  | Szybkość skanowania | Co najmniej 26 skanów/min w kolorze, 34 skanów/min w czerni |  |
|  | Obsługa oryginałów | Automatyczny podajnik dokumentów – 50 arkuszy |  |
|  | Fax/sms – szybkie wybieranie | 500 |  |
|  | Modem | Co najmniej ITU-T G3 (Super G3) 33,3 kbps |  |
|  | Pamięć faksu | 16MB (ok. 1000 stron) |  |
|  | Wymagane | Komplet tonerów CMYK na min. 9tys stron +/- 5% |  |
|  | Dodatkowe | Gwarancja: 3lata z naprawą w miejscu instalacji w ciągu 24h od zgłoszenia lub sprzęt zastępczy na czas naprawy Wieczysta gwarancja na listwę LED |  |
|  |  | Instrukcja użytkownika w języku polskim |  |
|  |  | Szafka na kółkach |  |
| 34. | Sterowniki | Dołączony nośnik ze sterownikami do systemów Windows XP i Windows 7. Wszystkie kable niezbędne do uruchomienia urządzenia |  |