IR.2710.3.2012                                       	Pionki, dn. 24. 01. 2012 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę pawilonu sportowego na stadionie miejskim w Pionkach

Wyjaśnienie Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami, udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1.  W przedmiarze występują okna drewniane natomiast w specyfikacji technicznej w opisie stolarki okiennej są profile aluminiowe. Jakie okna należy przyjąć do wyceny?

Do wyceny należy przyjąć okna z białych profili PCV, 5-komorowe, z szybami zespolonymi podwójnymi, o gr. szyby 4mm i współczynniku przenikania ciepła min. 1,1 W/m2K.

2.  Drzwi do pomieszczeń rejestracji mają być drewniane czy płytowe?

Drzwi do pomieszczeń rejestracji mają być płytowe.

3.  W specyfikacji technicznej brak opisu siedzisk stadionowych. Czy do wyceny należy przyjąć siedziska według analizy własnej?

Do wyceny należy przyjąć siedziska zgodnie z rysunkiem nr 10/A Balustrady wyposażenie, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

4.  Stolarka okienna – drewniana (zgodnie z opisem technicznym) czy aluminiowa (zgodnie ze specyfikacja techniczną); Jeżeli ma być zastosowana stolarka drewniana czy ma być zastosowane szklenie opisane w specyfikacji technicznej.

Do wyceny należy przyjąć okna z białych profili PCV, 5-komorowe, z szybami zespolonymi podwójnymi, o gr. szyby 4mm i współczynniku przenikania ciepła min. 1,1 W/m2K.

5.  Prosimy o określenie koloru stolarki aluminiowej i drewnianej.

Kolor stolarki okiennej – biały.

6.  Prosimy o określenie typu i parametrów krzesełek na trybunach.

Do wyceny należy przyjąć siedziska zgodnie z rysunkiem nr 10/A Balustrady wyposażenie, który jest załącznikiem nr 2 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

7.  Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się rysunki ogrodzenia i balustrad lub zamieszczenie tych rysunków i parametrów.

Rysunki ogrodzenia i balustrad znajdują się na rysunkach nr 10/A Balustrady wyposażenie i nr 9/A Ogrodzenia systemowe, będącymi załącznikami nr 1 i nr 2 do niniejszych wyjaśnień SIWZ. Prace należy wykonać wg tych rysunków.

8.  Prosimy o wskazanie gdzie znajdują się rysunki schodów samobieżnych lub zamieszczenie tych rysunków i parametrów.

Schody samobieżne należy wykonać wg opisów zawartych w załączniku nr 3 do niniejszych wyjaśnień SIWZ.

9.  Prosimy o podanie parametrów technicznych sauny, brak jakichkolwiek informacji w dokumentacji.

Parametry techniczne sauny:

| Temperatura | 40-110oC |
| --- | --- |
| Wilgotność | 8-15% (lub do 80% - piec z parownikiem) |
| Ilość i czas kąpieli | 2-3 kąpiele po 8-15 minut |
| Medium grzewcze i jego umiejscowienie | Piec elektryczny (może być z parownikiem) lub piec opalany drewnem umieszczone wewnątrz kabiny |
| Sposób ogrzewania ciała | Piec (kamienie) - gorące powietrze - skóra |
| Materiał wykończenia wnętrza | Ściany, sufit, ławki – drewno, podłoga – terakota |

10.Jaka ma być izolacja termiczna przewodów wentylacyjnych ?

Mata z wełny mineralnej, jednostronnie pokryta zbrojoną folią aluminiową w kolorze szarym, do izolacji termicznej i akustycznej kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, niskotemperaturowych kotłów, małych zbiorników, rurociągów oraz powierzchni cylindrycznych, gęstość nominalna 35 kg/m3, maksymalna temperatura eksploatacyjna 250 oC.

11.Czy można stosować zamienniki produktów wymienionych w spisie elementów ?

Jeżeli w SIWZ lub w innych dokumentach (projekt budowlany, przedmiar robot, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe, służące doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia, i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach jakościowych i funkcjonalnych nie gorszych niż wskazane materiały, urządzenia itp.

12.Czy jest bardziej rozbudowany spis elementów wentylacji, chodzi o długości rur Spiro i Flex?

Nie ma.

Uwaga:

Szczegółowy opis oraz zakres robót budowlanych obejmujących wykonanie przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ (projekty, przedmiary, specyfikacje techniczne). W przypadku wystąpienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia zawartym w projekcie budowlanym i przedmiarze robót czy specyfikacji technicznej – prace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. Jeżeli w dokumentacji projektowej brak jest opisu użytych materiałów, należy przyjąć materiały z przedmiarów robót (z opisu pozycji lub z zestawienia materiałów znajdującego się na końcu przedmiaru robót).

(-) Burmistrz Miasta Pionki