załącznik Nr 3 do SIWZ, załącznik Nr 1 do oferty

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp | Wyszczególnienie | Ilość | Nazwa, producent, typ | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Zespół sceniczny: dostawa, montaż, uruchomienie |  |  |  |
| 1. | Ekran projekcyjny stały do ramy ekranowej typu „wrap-around” dla projekcji cyfrowej o zwiększonym współczynniku odbicia dostosowany do projekcji 3D i 2D, wymiary powierzchni projekcji 700cm x 380cm, współczynnik odbicia 2,4 lub lepszy, niewidoczne szwy w warunkach projekcji, np. Spectral 240 3D lub równoważny; Rama stalowa ekranowa typu „wrap-around” o wymiarze obrazu widzialnego (projekcji) 700cm x 380cm, montowana na stałe do ściany w odległości ok. 0,7m i do podłogi na słupach, słupy zasłonięte czarną tkaniną, 36 m-cy okres gwarancji | 1 szt. |  |  |
| 2. | Kurtyna rozsuwana główna dwuczęściowa o powierzchni o wymiarach ok. 9,5mx6m, wykonana z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalności wg normy PN-EN ISO 6940:2005, gramatura 520g/m2 lub większa, drapowanie 100%, dwustronnie otwierana (szyny poziomo), montowana na szynach i wózkach cichobieżnych, mechaniczny napęd elektryczny z atestem ze sterowaniem ze skrzyni sterującej i pilota radiowego, kurtyna z lambrekinem górnym o wysokości ok. 1m wykonanym z materiału jak kurtyna główna, 36 m-cy okres gwarancji | 1 kpl. |  |  |
| 3 | Kurtyna rozsuwana przedekranowa dwuczęściowa o powierzchni o wymiarach ok. 9,5mx5m, wykonana z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalności wg normy PN-EN ISO 6940:2005, gramatura 520g/m2 lub większa, drapowanie 100%, dwustronnie otwierana (szyny poziomo), montowana na szynach i wózkach cichobieżnych, mechaniczny napęd elektryczny z atestem ze sterowaniem ze skrzyni sterującej i pilota radiowego, 36 m-cy okres gwarancji | 1 kpl. |  |  |
| 4 | Zasłona sufitowa o wymiarze 10m szerokość i 6m długość, pofałdowana, wykonana z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalności wg normy PN-EN ISO 6940:2005 gramatura 520g/m2 lub większa, montowane na stałe horyzontalnie na suficie | 1 kpl. |  |  |
| 5 | Kulisy boczne obrotowe o wymiarach 6mx1.2m, z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalności wg normy PN-EN ISO 6940:2005 gramatura 520g/m2 lub większa, mechanizm obrotowy ręczny, obrót w osi kulisy, 36 m-cy okres gwarancji | 10 szt. |  |  |
| 6. | Kurtyna o wymiarach 3 x3m 2 szt. na drzwi wejściowe główne, rozsuwana na boki, jeden karnisz, montaż w budynku, materiał – plusz dekoracyjny z atestem trudnopalności wg normy PN-EN ISO 6940:2005, gramatura 520g/m2 lub większa, montowane na stałe 36 m-cy okres gwarancji | 1 kpl. |  |  |
| 7. | Zasłona na okna o wymiarze 2,2m szerokość i 3,4m długość, wykonana z pluszu dekoracyjnego z atestem trudnopalności wg normy PN-EN ISO 6940:2005 gramatura 520g/m2 lub większa, montowane na stałe | 5 szt. |  |  |
| Razem zespół ekranowy netto: |  |  |
| II. | Projekcja video: dostawa, montaż, uruchomienie |  |  |  |
| 1. | Projektor video, rozdzielczość natywna 1920x1200p, jasność światła kolorowego nie mniejsza niż 7000 Lumenów, trwałość źródła/źródeł światła zainstalowanych w projektorze deklarowana przez producenta dla jasności 7000lm nie mniejsza niż 6000h, kontrast nie mniejszy niż 2500:1, wejścia RGB/Y PB PR 5xBNC, DVI-D 24-pin z HDCP, HDMI, S-video, video komp. na BNC, wyjście mini D-sub (żeńskie) na monitor, obsługiwane systemy wizyjne: NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60, polski OSD, polska instrukcja obsługi, np. Sony VPL-FH500L lub równoważny. Źródło światła (lampa) dla projektora w zestawie; w przypadku projektora przystosowanego do dwóch lamp projektor musi być wyposażony w dwie lampy, 36 m-cy okres gwarancji | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Obiektyw zmiennoogniskowy do projektora z p. II.1: manualna zmiana ogniskowej i ostrości ( dopuszczalne sterowanie pilotem), dostosowany do projekcji obrazu o proporcji 1:1,85 (pełne wypełnienie ekranu obrazem), 4:3, 19:10, 16:9.na ekranie 700x380cm i odległości projekcji od 19,0 do 23,8m. | 1 szt. |  |  |
| 4. | Odtwarzacz DVD i Blu-ray: komplet dekoderów surround w pełnej wersji HD, a więc z Dolby Digital TrueHD i DTS HD Master Audio, niezależne stereofoniczne wyjście 2.0, dwa wyjścia HDMI, odtwarzanie Full HD 3D, SACD, port USB, Wi-Fi, rozbudowany panel regulacji obrazu, polski OSD, polska instrukcja obsługi, np. Sony BDP-S790 lub równoważny, 24 m-ce okres gwarancji | 1 szt. |  |  |
| 5. | Stolik do projektora: na kółkach, z regulowaną wysokością od 100 do 150 cm, na obciążenie do 30 kg. | 1 szt. |  |  |
| 6. | Procesor kinowy dekodujący dźwięk we wszystkich formatach DOLBY przystosowany do obsługi oferowanego w p. 4 odtwarzacza oraz kinowego projektora cyfrowego: - podwójne wejście stereofoniczne z projektora z niskoszumowymi przedwzmacniaczami, niezależne ustawianie wzmocnienia, korekcje wysokiej częstotliwości i układ rezerwowy (by-pass) na wypadek awarii, - 2 wejścia stereo dla 2 oddzielnych źródeł niesynchronicznych Non-Sync. Non-Sync 1, posiada możliwość płynnego zgłaśniania i wyciszania (fade-in / fade-out), wejście mikrofonowe dla systemu rozgłoszeniowego, system redukcji szumów typu „A” i „SR” zrealizowany całkowicie cyfrowo 8-kanałowe „dyskretne” wejście analogowe dla podłączenia dekoderów dźwięku cyfrowego, bezpośrednie wejście cyfrowe 8-kanałowe AES-EBU do podłączenia źródeł cyfrowych, korektor tercjowy we wszystkich kanałach za wyjątkiem superbasu, rozszerzone właściwości automatyki umożliwiające ustawienia poziomu dla każdego formatu, np. DTS-XD10P lub równoważny | 1 szt. |  |  |
| 7. | Kable połączeniowe i inne akcesoria konieczne do montażu, uruchomienia i użytkowania zestawu do projekcji składającego się z odtwarzacza Blu-ray, projektora i procesora kinowego. | 1 kpl. |  |  |
| Razem projekcja video: |  |  |
| III. | Wyposażenie dodatkowe, dostawa i montaż |  |  |  |
| 1. | Zaciemnienie 12 okien za sceną o powierzchni ok. 23 m2 | 1 kpl. |  |  |
| 2. | Zaciemnienie 5 okien półokrągłych nad wejściami bocznymi o powierzchni ok. 4,5 m2 | 1 kpl. |  |  |
| Razem wyposażenie dodatkowe netto: |  |  |
| Całość netto: |
| Całość brutto: |

Inne uwarunkowania:

- Sprzęt ma być nowy, nieużywany, wyprodukowany po 01.01.2012 r.

- Zmawiający wybierze kolorystykę zasłon, kotar z przedstawionych propozycji przez wykonawcę.

- Zastosowane materiały i urządzenia muszą spełniać wymagania do stosowania w tego typu budynkach, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i warunków p.poż.

- Wykonawca do ofert załączy dane i specyfikacje techniczne producentów oferowanych urządzeń.