IR.2710.22.2012                                       	Pionki, dn. 24. 10. 2012 r.

Do uczestników postępowania

przetargowego

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu i urządzeń oraz wykonanie z ich udziałem rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta Pionki

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający, tj. Gmina Miasto Pionki, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późń. zmianami), zmienia treść  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

Zmiany dotyczące opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia):

1) Zamawiający wprowadza wymagane parametry techniczne, jakie muszą posiadać: stacja operatora i monitor LCD (punkt 2.5.3. i 2.5.4. opisu przedmiotu zamówienia), a mianowicie:

2.5.3. Stacja operatora

–   procesor osiągający w testach PASSMARK wynik co najmniej 9400 punktów, możliwość instalacji drugiego CPU

–   8 MB pamięci RAM z kontrolą parzystości i możliwością rozbudowy do 98 MB w kolejnych 8 bankach

–   10 MB pamięci cache

–   dysk twardy 1TB SATAII z możliwością zainstalowania dwóch kolejnych

–   częstotliwość szyny pamięci 1600 MHz

–   zintegrowana karta dźwiękowa

–   2 x karta graficzna wyposażona w 128-bitową szynę pamięci, 1024MB RAM, RAMDAC o częstotliwości 400 MHz, 1 x złącze DVI, 2 x złącze DisplayPort, obsługą technologi CUDA

–   dwa interfejsy sieciowe 10/100/1000Mbps

–   sloty rozszerzeń: 1 x PCI, 1 x PCI-E 4x, 2 x PCI-E 8x, 2 x PCI-E 16x

–   interfejsy: 11 x USB 2.0, 4 x USB 3.0 (po dwa na przednim i tylnym panelu), 2 x IEEE 1394, 2 x PS/2,

–   nagrywarka DVD

–   zasilacz 800W, aktywny PFC

–   czytnik kart pamięci w 22 formatach

–   gwarancja producenta 3 lata w miejscu użytkowania

2.5.4. Monitor LCD

–   przekątna ekranu 46"

–   matryca typu TFT S-PVA z podświetlaniem CCFL

–   rozdzielczość natywna obrazu 1920x1080 px

–   częstotliwość odchylania poziomego 31,5-91,1 kHz

–   częstotliwość odchylenia pionowego 25,2-85 Hz

–   czas reakcji matrycy 8 ms

–   jasność 450 cd/m2

–   kontrast 3000:1

–   kąt widzenia poziomy 178 stopni

–   kąt widzenia pionowy 178 stopni

–   liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln

–   certyfikaty C-TICK, ENERGY STAR 5.0, FCC-B, PSB, UL/cUL, TUV/GS, VCCI

–   dwa wbudowane głośniki o mocy 10W każdy

–   wejścia i wyjścia: 15-stykowe D-Sub, DVI-D (z HDCP), HDMI, DisplayPort, 1 x S-Video, 1 x wejście wideo (RCA), 1 x audio RCA (L+P), 1 x wejście audio (stereo mini-jack), 1 x wyjście CVBS (RCA), 1 x serial (RS232C), 1 x wyjście słuchawkowe (stereo mini-jack), 1 x RJ-45 (LAN ), 1 x Wyjście video DVI-D, 1 x wejście component (5 x BNC)

–   pilot

–   montaż w standardzie VESA

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) pozostają bez zmian.

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 30.10.2012r. do godziny 11.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.10.2012r. o godzinie 11.10.

(-) Burmistrz Miasta Pionki