Załącznik nr 3 do SIWZ

wypełniony Załącznik nr 1 do oferty

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

| Zestaw Komputerowy 170 szt. |
| --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-In One z ekranem o przekątnej min. 21,5” o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 Uwaga: komputer może posiadać panel dotykowy lecz z możliwością wyłączania funkcji dotyku |  |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy (dwu- lub cztero-), zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych, osiągający co najmniej 4200 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – wymagane dołączenie do oferty wydruku. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark 2012 PerformanceTest: - SYSmark 2012 Rating – minimum 152 punkty - Office Productivity – minimum 130 punkty - Media Creation – minimum 145 punkty - Web Development – minimum 155 punkty - Data/Financial Analysis – minimum 180 punkty - 3D Modeling – minimum 182 punkty punkty - System Management – minimum 150 punkty Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik był dla minimum trzech iteracji na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 1600x900, częstotliwości wyświetlania 50 Hz lub większej oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. PCMark Vantage Profesional Edition z zainstalowaną poprawką 102 przy standardowych ustawieniach oprogramowania testującego: - PCMark Score – minimum 8250 punktów - Memories Score – minimum 5200 punktów - TV and Movies Score – minimum 5800 punktów - Gaming Score – minimum 5300 punktów - Music Score – minimum 8000 punktów - Communications Score – minimum 12000 punktów - Productivity Score – minimum 8250 punktów - HDD Score – minimum 4800 punktów Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości standardowej dla oprogramowania testującego. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk raportu z oprogramowania testującego lub wydruk zawartości ekranu [Print Screen ekranu] z przeprowadzonych testów, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | A) min 4GB B) możliwość rozbudowy do min. 8GB, C) min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci, |  |
| Dysk twardy | 500GB lub więcej |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |  |
| Dźwięk | Zintegrowany na płycie głównej, gniazda słuchawek i mikrofonu, wbudowana kamera co najmniej 0,90 MPix |  |
| Sieć | - Obsługa sieci LAN 10/100/1000 Ethernet (WOL, PXE), zintegrowany z płytą główną (RJ 45). - WiFi b/g/n |  |
| Grafika | Zestaw powinien umożliwiać pracę dwu-monitorową, wspierać technologię DirectX 10. |  |
| Porty I/O | Wymagane porty wbudowane w obudowę komputera (mogą być również inne porty): A) 1x port sieciowy RJ 45 B) min. 3 porty USB w tym co najmniej jeden w standardzie 3.0 C) 1x DisplayPort lub HDMI D) 1x Mini PCI Express E) Czytnik kart multimedialnych |  |
| Obudowa/Zasilacz | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
|  | Zasilacz o mocy co najmniej 85W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego |  |
| Klawiatura | Klawiaturę USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. |  |
| Mysz | Mysz optyczną USB z rolką (scroll). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Zamawiający informuje że sprzęt zostanie tylko jednokrotnie użyczony do danej placówki szkolnej a po ukończeniu trwałości projektu zostanie przekazany im na własność. |  |
| Bezpieczeństwo | A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. B) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 60 miesięcy, w tym co najmniej 36 m-cy gwarancja producenta door-to-door (wymagane dołączenie oświadczenie producenta) |  |
|  | Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane poprzez stronę www lub telefoniczne. |  |
| Certyfikaty i normy | A) certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym 64bit (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania). B) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty). C) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. D) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu). |  |
|  | Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków. |  |
|  | Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. |  |
| Inne | Musi być zapewniona możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera . |  |
| Instalacja i konfiguracja | Instalacja i konfiguracja komputera we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należą: - weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. - konfiguracja kont systemowych zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. - sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego. - podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego. |  |

- Program antywirusowy 170 szt.

Liczba komputerów, na których zostanie zainstalowany program antywirusowy w poszczególnych placówkach:

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1: 	60 komputerów

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2: 	10 komputerów

- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5: 	30 komputerów

- Publiczne Gimnazjum nr 1:		35 komputerów

- Publiczne Gimnazjum nr 2:		35 komputerów

Zamawiający informuje że oprogramowanie zostanie tylko jednokrotnie użyczone do danej placówki szkolnej na okres 5 lat.

|  | Oprogramowanie antywirusowe | Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8. Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows Vista, 7 i 8. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. Pomoc techniczna w języku polskim. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. Technologia kontroli zachowania aplikacji. Kontrola rejestru i pliku autostartu. Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany. Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Dedykowany plugin do ochrony transakcji bankowych integrujący się z przeglądarkami internetowymi (Internet Explorer, Firefox). Funkcje dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego. Dodatek MS Outlook umożliwiający klasyfikowanie wiadomości jako Spam. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP). Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań. Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego. Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe. Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji. Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Okres subskrypcji baz wirusów i aktualizacji | lat |  |

| 3. Patchcord 1,8 - 170 szt. |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| długość | 1,8m |  |
| Kategoria | 5e |  |

| 4. Patchcord 0,5 - 170 szt. |  |
| --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| długość | 0,5m |  |
| Kategoria | 5e |  |

……………………………………………………………………………………………………….

(data, podpis oferenta)

# Text boxes

| Producent: | Model: | Liczba szt. |
| --- | --- | --- |