Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Komputery  z poz. 1 (170 szt) będą własnością Gminy Miasta Pionki i przekazane do użytkowania szkołom podstawowym i gimnazjom do organizacji Centrów Animacji Społeczeństwa Informatycznego, gdzie będzie bezpłatny dostęp do komputerów dla osób wykluczonych cyfrowo, czyli pozbawionych dostępu do Internetu.. W godzinach pracy szkoły komputery będą wykorzystywane na cele edukacyjne jako pracownie informatyczne.

- Komputery  z poz. 5 (30 szt) będą własnością Gminy Miasta Pionki i przekazane bezpłatnie do użytkowania osobom fizycznym z terenu Pionek (osoby pozbawione dostępu do Internetu).

- Komputery  z poz. 6 (8 szt) będą własnością Gminy Miasta Pionki i przekazane bezpłatnie do użytkowania dla  Centrów Animacji Społeczeństwa Informatycznego po 1 sztuce – do pięciu szkól i trzech przedszkoli, celem zarządzania sieciami w szkołach i dostępu do Internetu w przedszkolach.

- Serwery z poz. 12 (5 szt.) i urządzenia poz. 13,14,15 będą własnością Gminy Miasta Pionki i przekazane do użytkowania szkołom podstawowym i gimnazjom do organizacji Centrów Animacji Społeczeństwa Informatycznego, gdzie będą wykorzystane jako serwery istniejących sieci komputerowych. W godzinach pracy szkoły sieć komputerowa będzie wykorzystywane na cele edukacyjne jako serwer komputerów w pracowniach informatycznych.

- Systemy operacyjne komputerów i serwerów będą również własnością Gminy i ewentualne licencje powinny umożliwić korzystanie z programów operacyjnych przez szkoły gminne i 30 osób fizycznych.

| Zestaw komputerowy - 170 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-In-One z ekranem o przekątnej min. 21,5” o rozdzielczości co najmniej 1920 x 1080 Uwaga: komputer może posiadać panel dotykowy lecz z możliwością wyłączania funkcji dotyku |  |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy osiągający co najmniej 5000 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – wymagane dołączenie do oferty wydruku. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark 2012 PerformanceTest: - SYSmark 2012 Rating – minimum 152 punkty - Office Productivity – minimum 130 punkty - Media Creation – minimum 145 punkty - Web Development – minimum 155 punkty - Data/Financial Analysis – minimum 180 punkty - 3D Modeling – minimum 182 punkty punkty - System Management – minimum 150 punkty Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik był dla minimum trzech iteracji na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 1600x900, częstotliwości wyświetlania 50 Hz lub większej oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | A) min 4GB B) możliwość rozbudowy do min. 8GB, C) min. 1 wolne gniazdo dla rozszerzeń pamięci (nie dotyczy jeśli zainstalowane jest 8GB) , |  |
| Dysk twardy | 500GB lub więcej |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |  |
| Dźwięk | Zintegrowany na płycie głównej, gniazda słuchawek i mikrofonu, wbudowana kamera co najmniej 0,90 MPix |  |
| Sieć | - Obsługa sieci LAN 10/100/1000 Ethernet (WOL, PXE), zintegrowany z płytą główną (RJ 45). - WiFi b/g/n |  |
| Grafika | Zestaw powinien umożliwiać pracę dwu-monitorową, wspierać technologię DirectX 11.. |  |
| Porty I/O | Wymagane porty wbudowane w obudowę komputera (mogą być również inne porty): A) 1x port sieciowy RJ 45 B) min. 3 porty USB w tym co najmniej jeden w standardzie 3.0 C) 1x DisplayPort lub HDMI D) 1x Mini PCI Express E) Czytnik kart multimedialnych |  |
| Obudowa/Zasilacz | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
|  | Zasilacz o mocy co najmniej 85W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego |  |
| Klawiatura | Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. |  |
| Mysz | Mysz optyczna przewodowa USB z rolką (scroll). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Zamawiający informuje że sprzęt zostanie tylko jednokrotnie użyczony do danej placówki szkolnej a po ukończeniu trwałości projektu zostanie przekazany im na własność. |  |
| Bezpieczeństwo | A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. B) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 60 miesięcy, w tym co najmniej 36 m-cy gwarancja producenta door-to-door (wymagane dołączenie oświadczenie producenta) |  |
|  | Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek min wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane mailem lub poprzez stronę www, telefoniczne lub faxem. |  |
| Certyfikaty i normy | A) certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym 64bit (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) , B) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty), C) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć do oferty oświadczenie producenta), D) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu) |  |
|  | Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków. |  |
|  | Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. |  |
| Inne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta. |  |

- Program antywirusowy - 213 szt.

Program antywirusowy zostanie zainstalowany na każdym dostarczonym komputerze i serwerze.

Zamawiający informuje że oprogramowanie zostanie tylko jednokrotnie użyczone do danej placówki szkolnej lub beneficjenta końcowego  na okres 5 lat.

| Wymagane funkcje | Tak/nie |
| --- | --- |
| Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych Windows XP/Vista/7/8. Wsparcie dla 64-bitowych wersji systemów Windows Vista, 7 i 8. Interfejsy programu, pomoce i podręczniki w języku polskim. Pomoc techniczna w języku polskim. Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych programów: adware, spyware, scareware, phishing, hacktools itp. Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami wykrywająca aktywne i nieaktywne rootkity. Technologia kontroli zachowania aplikacji. Kontrola rejestru i pliku autostartu. Skanowanie w trybie bezczynności – pełne skanowanie komputera raz na 2 tygodnie uruchamiane i wznawiane automatycznie, podczas gdy nie jest używany. Wykrywanie obecności zasilania bateryjnego przed uruchamianiem skanowania. Skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. Możliwość skanowania całego dysku, wybranych katalogów lub pojedynczych plików na żądanie lub według harmonogramu. Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (np.: co godzinę, po zalogowaniu, po uruchomieniu komputera). Każde zadanie może być uruchomione z innymi ustawieniami (metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania). Skanowanie na żądanie pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym. Możliwość 3-stopniowej regulacji obciążenia generowanego przez program Możliwość eksportowania i importowania ustawień programu. Możliwość określania poziomu obciążenia procesora podczas skanowania na żądanie i według harmonogramu. Możliwość wyłączenia komputera po zaplanowanym skanowaniu jeśli żaden użytkownik nie jest zalogowany. Możliwość skanowania dysków sieciowych i dysków przenośnych. Rozpoznawanie i skanowanie wszystkich znanych formatów kompresji. Możliwość definiowania listy plików, folderów i napędów pomijanych przez skaner dostępowy. Możliwość przeniesienia zainfekowanych plików i załączników poczty w bezpieczny obszar dysku (do katalogu kwarantanny) w celu dalszej kontroli. Pliki muszą być przechowywane w katalogu kwarantanny w postaci zaszyfrowanej. Dedykowany plugin do ochrony transakcji bankowych integrujący się z przeglądarkami internetowymi (Internet Explorer, Firefox). Funkcje dostępne bezpośrednio z poziomu przeglądarki internetowej. Dodatek do aplikacji MS Outlook umożliwiający podejmowanie działań związanych z ochroną z poziomu programu pocztowego. Dodatek MS Outlook umożliwiający klasyfikowanie wiadomości jako Spam. Skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 w czasie rzeczywistym, zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). Automatyczna integracja skanera POP3 z dowolnym klientem pocztowym bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla POP3, SMTP i IMAP na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość opcjonalnego dołączenia informacji o przeskanowaniu do każdej odbieranej wiadomości e-mail lub tylko do zainfekowanych wiadomości e-mail. Skanowanie ruchu HTTP. Zainfekowany ruch jest automatycznie blokowany a użytkownikowi wyświetlane jest stosowne powiadomienie. Automatyczna integracja z dowolną przeglądarką internetową bez konieczności zmian w konfiguracji. Możliwość definiowania różnych portów dla HTTP, na których ma odbywać się skanowanie. Możliwość ręcznego wysłania próbki nowego zagrożenia z katalogu kwarantanny do laboratorium producenta. Dane statystyczne zbierane przez producenta na podstawie otrzymanych próbek nowych zagrożeń powinny być w pełni anonimowe. Aktualizacja dostępna z bezpośrednio Internetu, lub offline – z pliku pobranego zewnętrznie. Obsługa pobierania aktualizacji za pośrednictwem serwera proxy. Możliwość określenia częstotliwości aktualizacji w odstępach 1 godzinowych. Program wyposażony w tylko w jeden skaner uruchamiany w pamięci, z którego korzystają wszystkie funkcje systemu (antywirus, antyspyware, metody heurystyczne, antyspam, skaner HTTP). Raportowanie wykrytych zagrożeń i wszystkich przeprowadzonych działań. Kreator płyt startowych umożliwiających nagrywanie płyt skanujących komputer bez udziału systemu operacyjnego. Kreator potrafi nagrać obraz płyty bezpośrednio na nośnik CD lub zapisać go na dysku. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową umożliwia uaktualnienie sygnatur wirusów przez Internet przed rozpoczęciem skanowania. System operacyjny wykorzystywany przez płytę startową automatycznie wykrywa sieci bezprzewodowe. Interfejs programu informuje o terminie ważności licencji. Program wyświetla monity o zbliżającym się zakończeniu licencji, a także powiadamia o zakończeniu licencji. Użytkownik ma możliwość podejrzenia numeru rejestracyjnego zastosowanego w programie. Ochrona stacji roboczych i serwerów. |  |
| Okres subskrypcji baz wirusów i aktualizacji - 5 lat |  |

| 3. Patchcord 1,8 - 175 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| długość | 1,8m |  |
| Kategoria | 5e |  |

| 4. Patchcord 0,5 - 170 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| długość | 0,5m |  |
| Kategoria | 5e |  |

| 5. Zestaw komputerowy - 30 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny typu All-In One z ekranem o przekątnej min. 20” o rozdzielczości co najmniej 1600x900 Uwaga: komputer może posiadać panel dotykowy lecz z możliwością wyłączania funkcji dotyku |  |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy osiągający co najmniej 4000 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – wymagane dołączenie do oferty wydruku. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie gorsze niż: SYSmark 2012 PerformanceTest: - SYSmark 2012 Rating – minimum 152 punkty - Office Productivity – minimum 130 punkty - Media Creation – minimum 145 punkty - Web Development – minimum 155 punkty - Data/Financial Analysis – minimum 180 punkty - 3D Modeling – minimum 182 punkty punkty - System Management – minimum 150 punkty Zamawiający wymaga, aby powyższy wynik był dla minimum trzech iteracji na komputerze o konfiguracji oferowanej. Test powinien być przeprowadzony przy rozdzielczości monitora nie mniejszej niż 1600x900, częstotliwości wyświetlania 50 Hz lub większej oraz 32 bity koloru. Dokumentem potwierdzającym spełnianie ww. wymagań będzie dołączony do oferty wydruk z przeprowadzonego testu, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | A) min 4GB B) możliwość rozbudowy do min. 8GB, C) min. 1 wolne złącza dla rozszerzeń pamięci (nie dotyczy jeśli zainstalowane jest 8GB), |  |
| Dysk twardy | 320GB lub więcej |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |  |
| Dźwięk | Zintegrowany na płycie głównej, gniazda słuchawek i mikrofonu, wbudowana kamera co najmniej 0,90 MPix |  |
| Sieć | - Obsługa sieci LAN 10/100/1000 Ethernet (WOL, PXE), zintegrowany z płytą główną (RJ 45). - WiFi b/g/n |  |
| Grafika | Zestaw powinien umożliwiać pracę dwu-monitorową, wspierać technologię DirectX 11. |  |
| Porty I/O | Wymagane porty wbudowane w obudowę komputera (mogą być również inne porty): A) 1x port sieciowy RJ 45 B) min. 3 porty USB w tym co najmniej jeden w standardzie 3.0 C) Czytnik kart multimedialnych |  |
| Obudowa /Zasilacz | Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) |  |
|  | Zasilacz o mocy co najmniej 85W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego |  |
| Klawiatura | Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. |  |
| Mysz | Mysz optyczna przewodowa USB z rolką (scroll). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, kont, - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Zamawiający informuje że sprzęt zostanie tylko jednokrotnie użyczony do danego beneficjenta końcowego a po ukończeniu trwałości projektu zostanie przekazany im na własność. |  |
| Bezpieczeństwo | A) Możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. B) Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. |  |
| Gwarancja | Gwarancja minimum 60 miesięcy, w tym co najmniej 36 m-cy gwarancja producenta door-to-door (wymagane dołączenie oświadczenie producenta) |  |
|  | Wymagane okno czasowe dla zgłaszania usterek we wszystkie dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00. Zgłoszenie serwisowe przyjmowane mailem lub poprzez stronę www lub telefoniczne lub faxem. |  |
| Certyfikaty i normy | A) certyfikat producenta oprogramowania, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym 64bit (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) B) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) C) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (załączyć do oferty oświadczenie producenta) D) Komputer musi spełniać wymogi normy Energy Star 5.0. Wymagany wpis dotyczący oferowanego komputera w internetowym katalogu http://www.eu-energystar.org lub http://www.energystar.gov – (Zamawiający wymaga przedłożenia wraz ofertą wydruku ze strony internetowej, zaświadczenia lub certyfikatu) |  |
|  | Uwaga: Zamawiający wymaga by do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie wyżej wymienionych warunków. |  |
|  | Uwaga: Dopuszcza się by certyfikaty i wyniki testów były sporządzone w języku angielskim. |  |
| Inne | Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta. |  |

| 6. Notebook - 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem o przekątnej od 15” do 16” o rozdzielczości 1366x768 lub większej, matryca matowa lub błyszcząca z powłoką antyrefleksyjną; komputer mieszczący się na półce w pozycji poziomej w dostarczanej szafce multimedialnej |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, |  |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy zaprojektowany do pracy w urządzeniach mobilnych osiągający co najmniej 3700 punktów w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://cpubenchmark.net/high_end_cpus.html – wymagane dołączenie do oferty wydruku. Komputer w oferowanej konfiguracji musi osiągać w testach wydajności wyniki nie niższe niż: SYSmark® 2012 PerformanceTest ; - SYSmark Rating – co najmniej 95 punktów, - Office Productivity – co najmniej 93 punkty, - Media Cration – co najmniej 94 punkty, - Web Development – co najmniej 90 punktów, - Data/Financial Analysis – co najmniej 109 punktów, - 3D Modeling – co najmniej 90 punktów, - System Management – co najmniej 89 punktów, Test musi być przeprowadzony dla minimum trzech iterakcji przy rozdzielczości 1366 x 768 @ 60Hz Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testu Oferent może zostać wezwany do dostarczenia Zamawiającemu oprogramowania testującego, komputera do testów oraz dokładny opis metodyki przeprowadzonego testu wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. |  |
| Pamięć RAM | 4GB możliwość rozbudowy do min. 8GB lub zainstalowane co najmniej 8GB w dwóch gniazdach pamięci. |  |
| Pamięć masowa | Minimum 500 GB |  |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW wraz z oprogramowaniem do nagrywania płyt. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11 oraz Shader 5.0. Zestaw powinien umożliwiać pracę na ekranie laptopa i projektora jednocześnie. |  |
| Wyposażenie multimedialne | Min. 24-bitowa karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki – każdy min. 2W |  |
| Obudowa | Obudowa notebooka wzmocniona: metalowa lub metalowo-plastikowa (metalowe oznacza również stopy i inne nie będące plastikiem kompozyty zapewniające sztywność obudowy) |  |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Akumulator o pojemności co najmniej 44WHr, Zasilacz o mocy min. 65W. Minimalny czas działania komputera przy odtwarzaniu filmu z płyty DVD w rozdzielczości nominalnej matrycy i ustawieniach jasności i kontrastu ekranu na 50% przy wyłączonym WiFi i innych bezprzewodowych połączeniach – 4 godziny. |  |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego, potwierdzający zgodność oferowanych modeli z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |  |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnym komputera, wersji BIOS, modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach min i max zegara, wielkości pamięci podręcznej Cache L1, L2 i L3, informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM, informacji o dysku twardym: model oraz pojemność Możliwość wyłączenia/włączenia bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych min.: karty sieciowej RJ45, karty sieciowej WLAN, kamery, portów USB, czytnika kart Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN, Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora i dysku twardego, Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe |  |
| Certyfikaty i standardy | Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki ((załączyć do oferty) Certyfikat EnergyStar 5.0 – komputer musi znajdowac się na liście zgodności dostępnej na stronie www.energystar.gov oraz http://www.eu-energystar.org (załączyć do oferty) |  |
| K;Warunki gwarancji | Gwarancja minimum 36 m-cy |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny klasy PC musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; - możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; - darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat) – wymagane podanie nazwy strony serwera WWW; - internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; - wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; - zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; - wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi) - funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; - Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta. - możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; - zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników. - zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych. - zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych. - funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika. - zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi. - wbudowany system pomocy w języku polskim; - możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); - możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; - wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; - automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; - rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; - system posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; - wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; - wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; - zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji za logowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; - rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami. Obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową; - rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; - graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; - transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; - zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe - udostępnianie modemu; - oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; - możliwość przywracania plików systemowych; - system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.) - możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). - do oferowanego sprzętu należy załączyć nośniki ze sterownikami Zamawiający informuje że sprzęt zostanie tylko jednokrotnie użyczony do danej placówki szkolnej a po ukończeniu trwałości projektu zostanie przekazany im na własność. |  |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza: VGA; HDMI (dopuszcza się DisplayPort z Adapter DisplayPort – HDMI), min. 2x USB 3.0, ExpressCard, czytnik kart multimedialnych obsługujący minimum karty: SD, SDHC, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, wbudowana w obudowę matrycy kamera co najmniej 0,9 Mpx, mikrofon , Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną, Karta sieciowa WLAN 802.11 b/g/n, bluetooth Klawiatura podświetlana od spodu (układ US -QWERTY), min 87 klawisze Touchpad min. 240 CPI Napęd optyczny DVD +/- RW |  |
| Oprogramowanie biurowe | pakiet aplikacji biurowych w wersji edukacyjnej musi zawierać co najmniej: • edytor tekstów, • arkusz kalkulacyjny, • narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji • pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. • powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. • możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności ( WCAG 2.0 ) Zamawiający informuje że sprzęt zostanie tylko jednokrotnie użyczony do danej placówki szkolnej a po ukończeniu trwałości projektu zostanie przekazany im na własność. |  |

7. Szafka - 8 szt.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szafka musi umożliwiać bezpieczne przechowywanie urządzeń elektronicznych oraz multimedialnych |  |
| 2. | Co najmniej 3 półki z możliwości regulacji wysokości |  |
| 3. | Półka na projektor z możliwością wysuwania oraz przechylania |  |
| 4. | Szafka musi być wyposażona w pojedyncze drzwi (od strony prezentera) oraz podwójne od strony widowni, dla ułatwienia dostępu do kabli |  |
| 5. | Pojedynczy kabel elektryczny wchodzący do szafki |  |
| 6. | Podstawa na kółkach z blokadą |  |
| 7. | Wysokość: od 80 do 100 cm |  |
| 8. | Do szafki musi być dołączona listwa zasilająca, posiadająca: - co najmniej 8 gniazd - bezpieczną, atestowaną obudowę - bezpiecznik resetowalny - czas reakcji poniżej 25ns - Absorcja energii: co najmniej 303J |  |
| 9. | Gwarancja: co najmniej 2 lata na szafkę oraz co najmniej 3 lata na listwę zasilającą |  |

8. Zasilacz awaryjny UPS - 8 szt.

| Lp. | Opis wymagań minimalnych | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Moc pozorna | Co najmniej 650VA |  |
| 2. | Moc rzeczywista | Co najmniej 400W |  |
| 3. | Maks. Czas przełączania na baterię | 8 ms |  |
| 4. | Architektura | Off-line (standby) |  |
| 5. | Liczba gniazd z utrzymaniem zasilania | Co najmniej 3x IEC320 C13 (10A) |  |
| 6. | Typ gniazda wejściowego | IEC320 C14 |  |
| 7. | Czas podtrzymania dla 100% obciążenia | Co najmniej 2,3 min. |  |
| 8. | Czas podtrzymania dla 50% obciążenia | Co najmniej 11,2 min. |  |
| 9. | Porty komunikacji | USB |  |
| 10. | Gwarancja | Co najmniej 24 miesiące |  |
| 11. | Wymiary | UPS mieszczący się w dostarczanej szafce multimedialnej |  |

| 9. Patchcord 10m - 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| długość | 10 m |  |
| Kategoria | 5e |  |

| 10. Głośniki 8 szt. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Pasmo przenoszenia | Od nie więcej niż 50Hz do co najmniej 16 kHz |  |
| moc | 30 RMS |  |
| Sposób podłączenia do komputera | Kabel mini-jack |  |
| Sposób podłączenia do prądu | Wtyczka z możliwością podłączenia do dostarczonej listwy; zasilacz i wzmacniacz wbudowane do kolumny |  |
| Dodatkowe | Regulacja głośności, niezależna regulacja tonów wysokich i niskich, Gniazdo słuchawkowe, wszystkie niezbędne kable i zasilacze do podłączenia urządzenia oraz sterowniki |  |
| Liczba głośników w zestawie | 2 kolumny, obudowa drewniana (płyta wiórowa, MDF), w każdej kolumnie co najmniej dwa głośniki, w tym co najmniej jeden 4” |  |
| Gwarancja | lata |  |

| 11. Dysk sieciowy 5 szt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Typ | Dysk sieciowy |  |
| Ilość dysków | 2 |  |
| Typ dysku | SATA II |  |
| Wielkość zmontowanych dysków | 2x4TB lub więcej |  |
| Obsługa RAID | RAID 1 |  |
| Pamięć RAM | Co najmniej 512 MB |  |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Windows, MacOS, Linux, Unix |  |
| Interfejs sieciowy | Co najmniej jeden 10/100/1000 Mb/s RJ45 |  |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | CIFS , HTTP, NFS, FTP, SSH, |  |
| Obsługa sieciowa multimediów | DLNA |  |
| Dodatkowe złącza zewnętrzne | 2x USB w tym co najmniej jedno 3.0 |  |
| Wsparcie dla | Microsoft Windows Active Directory w zakresie autoryzacji użytkowników |  |
| Zarządzanie | Przeglądarka HTTP |  |
| Oprogramowanie | - umożliwiające uruchomienie serwera syslog - umożliwiające uruchomienie PHP - umożliwiające uruchomienie MySQL - umożliwiające uruchomienie systemu CMS - umożliwiające uruchomienie serwera wydruku |  |
| Inne | Wszystkie niezbędne do uruchomienia kable i zasilacze oraz sterowniki |  |

- Serwer – 5 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Rack o wysokości nie większej niż 5U z możliwością instalacji min. 8 dysków 3.5" Hot Plug wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli Posiadająca dodatkowy przedni panel zamykany na klucz, chroniący dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera. |  |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania min. jednego procesora. |  |
| Procesor | Jeden procesor sześciordzeniowy klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 150 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie www.spec.org.pod adresem: http://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=rint2006&op=fetch&field=CPU& Do oferty należy załączyć wynik testu dla oferowanego modelu serwera |  |
| Pamięć RAM | 8 GB pamięci RAM płyta powinna obsługiwać do 192GB pamięci RAM , na płycie głównej powinno znajdować się minimum 6 slotów przeznaczonych dla pamięci, Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, SBEC, Lockstep |  |
| Sloty PCI Express | Minimum 3 złącz PCI Express, w tym: - minimum 2 złącza generacji 3, W każdym przypadku opis slotu dotyczy jego przepustowości a nie tylko długości. Wszystkie sloty powinny umożliwiać instalację kart pełnej wysokości. |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 |  |
| Wbudowane porty | min. 5 portów USB 2.0 , min. 2 porty RJ45, min. 1 port VGA, min. 1 port RS232 |  |
| Interfejsy sieciowe | Dwa porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s |  |
| Kontroler dysków | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 512MB nieulotnej pamięci cache , możliwe konfiguracje poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |  |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS, SSD oraz samoszyfrujących. Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności min. 500GB każdy, SATA, 7.2k RPM, skonfigurowane fabrycznie w RAID 5. |  |
| Napęd optyczny | Wbudowany napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD. |  |
| Zasilacze | Zasilacz Hot Plug o mocy maks. 750W |  |
| Wentylatory | Minimum 2 wentylatory wewnątrz obudowy pracujące w trybie Failover |  |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną moduł TPM. Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |  |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiający: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSLv3) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 - możliwość rozbudowy funkcjonalności o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów (w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej) zapisanych na dedykowanej pamięci flash wbudowanej w kartę zarządzającą. |  |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii internetowo. |  |
|  | W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. |  |
| Certyfikaty | Serwer musi posiadać deklaracja CE. Oferowany sewer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Windows Server 2008 R2 x64,x86, Microsoft Windows Server 2012. |  |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. |  |
| System operacyjny | 1. Zainstalowany system musi być zgodny ze specyfikacją oferowanego serwera sprzętowego i umożliwiać obsługę co najmniej 192 GB pamięci RAM. 2. System musi automatycznie weryfikować cyfrowe sygnatury sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu. 3. System musi mieć możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesora/ów nie wykorzystywane w bieżącej pracy. 4. System musi być wyposażony w mechanizmy klasyfikowania i indeksowania plików w oparciu o ich zawartość. 5. System musi umożliwiać uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. 6. System musi umożliwiać automatyczną aktualizację w oparciu o poprawki publikowane przez producenta. 7. System musi umożliwiać zmianę języka interfejsu i posiadać minimum języki angielski i polski. 8. System musi być objęty polskojęzycznym cyklem szkoleń i zestawem materiałów szkoleniowych. 9. System musi posiadać polskojęzyczne wsparcie producenta systemu. 10. System musi mieć możliwość uruchomienia serwerów usług sieciowych takich jak WWW, DNS i DHCP. 11. System musi posiadać możliwość uruchomienia kontrolera usług katalogowych. 12. System musi mieć możliwość konfigurowania polis grupowych dla użytkowników. 13. System musi mieć możliwość przydzielania pojemności dysku. 14. System musi umożliwiać zarządzania użytkownikami za pomocą centralnego systemu, łącznie z ich profilami w formie lokalnej i mobilnej. 15. System musi umożliwiać pracę terminalową użytkownikom na zasadzie licencji dostępowych. 16. Wraz z serwerem wymaga się dostarczenia minimalnie 35 licencji dostępowych na 1 serwer. |  |
| Klawiatura | Klawiatura przewodowa USB w układzie QWERTY obsługującą standard polski programisty. |  |
| Mysz | Mysz optyczna przewodowa USB z rolką (scroll). |  |

- Szafa serwerowa – 5 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Szafa serwerowa 19” | a. przeznaczona do zastosowania wewnątrz pomieszczeń b. szafa z możliwością rozkręcenia, rozłożenia i ponownego złożenia c. wymiary: 42Ux800mmx1000mm (+/- 20mm) d. drzwi przednie i tylne z perforacją e. osłony boczne pełne metalowe f. szafa powinna mieć możliwość ustawienia na stopkach oraz cokołach z możliwością poziomowania g. szafa ma być wyposażona w belki nośne o rozstawie 19’’ h. szafa ma być wyposażona w: - wentylator z termostatem (poczwórny) - co najmniej 1 x listwa zasilająca min. 9 gniazd - co najmniej 2 x półka metalowa przystosowana do montażu w szafie serwerowej |  |
| Gwarancja | Gwarancja min. 3 lata |  |

- Zasilacz UPS do Serwera– 5 szt.

| Komponent | Minimalne wymagania | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Zasilacz awaryjny | - Obudowa max. 2U do instalacji w szafie Rack posiadająca graficzny wyświetlacz LCD - Możliwość instalacji karty do zarządzania zasilaczem poprzez sieć LAN - Moc 1920W, 220V – 240V, Line-interactive - Czas podtrzymania przy obciążeniu 100% / 50% : min. 5 min / min. 14 min - Złącza: Wyjście: min. 8x C13 Wejście min. 1x IEC320-C14 - Czas przełączania na zasilanie bateryjnie maks. 4ms - możliwość instalacji dodatkowego modułu bateryjnego w celu przedłużającego czas podtrzymania zasilania |  |
| Dodatkowe | UPS musi się dać zamontować w dostarczonej szafie serwerowej. |  |
| Gwarancja | Gwarancja min. 3 lata |  |

| 15. KVM 5 szt. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Producent: |  |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| Ilość obsługiwanych urządzeń | 4 |  |
| Sposób podłączenia | Kabel |  |
| Dodatkowe | Wszystkie kable i zasilacze niezbędne do podłączenia urządzenia i 4 komputerów |  |
| Gwarancja | lata lub więcej |  |

16.Montaż i uruchomienie sprzętu poz. 1-10

| Instalacja i konfigurac-ja | Instalacja i uruchomienie komputerów i sprzętu komputerowego we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy: - weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. - sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego. - podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego. |
| --- | --- |

17.Montaż i uruchomienie sprzętu poz. 11-15

| Instalacja i konfigurac-ja | Instalacja i uruchomienie komputerów, serwerów i sprzętu komputerowego we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy: - weryfikacja poprawności działania zainstalowanego systemu operacyjnego i oprogramowania. - sprawdzenie poprawności działania peryferii podłączonych do zestawu komputerowego. - podpisanie protokołu odbioru sprzętu przez użytkownika końcowego. |
| --- | --- |

……………………………………………………………………………………………………….

(data, podpis oferenta)

# Text boxes

| Producent: | Nazwa: | Liczba szt. |
| --- | --- | --- |

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |