Załącznik nr 3 do SIWZ

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

- Serwer z wyposażeniem i oprogramowaniem	- 1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |
| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maksymalnie 2U z możliwością instalacji minimum 6 dysków 3.5" Hot Plug |
|  | wraz z kompletem szyn umożliwiających montaż w szafie Rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. |
| Płyta główna | Z możliwością instalacji minimum dwóch fizycznych procesorów dwu, cztero, sześcio lub ośmiordzeniowych, posiadająca minimum 12 slotów na pamięci z możliwością zainstalowania do minimum 384GB pamięci RAM, możliwe zabezpieczenia pamięci: ECC, SDDC, Memory Mirroring Rank Sparing. Płyta główna zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona trwale jego znakiem firmowym. |
| Procesor | Dwa procesory sześciordzeniowe dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku |
|  | minimum 351 punktów w teście SPECint_rate_base2006 dostępnym na stronie internetowej www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. |
|  | Do oferty należy załączyć wydruk z wynikiem testu dla oferowanego modelu serwera. |
| Pamięć RAM | Minimum 64 GB pamięci RAM typu LV RDIMM o częstotliwości taktowania minimum 1333 MHz |
| Sloty PCI Express | Funkcjonujące sloty PCI Express: - minimum jeden slot x16 generacji 3 - minimum trzy sloty o predkości x8 generacji 3 dla kart pełnej wysokości lub niższej wysokości |
| Wbudowane porty | Minimum 5 portów USB 2.0 (w tym 2 na przednim panelu,2 na tylnym panelu, 1 wewnętrzny), 1x RS-232, 2x VGA D-Sub |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1280x1024 pikseli |
| Interfejsy sieciowe | Minimum 2 interfejsy sieciowe Gigabit Ethernet Base-T nie zajmujące żadnego z dostępnych slotów PCI Express. |
|  | Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10Gb Ethernet w standardzie BaseT. |
|  | Dodatkowa dwuportowa karta sieciowa 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ wraz z odpowienimi wkładkami SR. |
| Kontroler dyskowy | Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający minimum 512MB nieulotnej pamięci cache , umożliwiający konfigurację poziomów RAID : 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji dysków SATA, NearLine SAS, SAS, SSD dostępnych w ofercie producenta serwera. Zainstalowane 4 dyski twarde o pojemności minimum 600GB SAS 15k RPM każdy skonfigurowane fabrycznie w RAID 10 |
| Napęd optyczny | Zainstalowany wewnętrzny napęd umożliwiający odczyt i zapis nośników DVD |
| Bezpieczeństwo i system diagnostyczny | - Panel LCD lub inny wizualny system umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze, adresach MAC kart sieciowych, numerze serwisowym serwera, aktualnym zużyciu energii, nazwie serwera, modelu serwera. - Zintegrowany z płytą główną lub dokładany jako opcja moduł TPM - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. |
| Chłodzenie i zasilanie | Minimum pięć wewnętrznych wentylatorów. Dwa redundantne zasilacze Hot Plug o mocy minimum 750 Wat każdy |
| System operacyjny | Microsoft Windows Server 2012 R2 w wersji Standard zainstalowany fabrycznie. W komplecie 60 licencji umożliwiających dostęp użytkowników do serwera poprzez sieć. |
|  | Dołączony nośnik DVD z systemem operacyjnym |  |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 lub jako dodatkowa karta rozszerzeń (Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty instalowanej w slocie PCI Express jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej ilości wymaganych slotów w serwerze), posiadająca minimalną funkcjonalność : - podstawowe zarządzanie serwerem poprzez protokół IPMI 2.0, SNMP, VLAN tagging - wbudowana diagnostyka - wbudowane narzędzia do instalacji systemów operacyjnych - dostęp poprzez interfejs graficzny Web karty oraz z linii poleceń - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera - zdalna instalacja systemów operacyjnych - wsparcie dla IPv4 i IPv6 - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii - integracja z Active Directory - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury - udostępnianie wirtualnej konsoli - autentykacja poprzez publiczny klucz (dla SSH) - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej Możliwość rozbudowy funkcjonalności karty o automatyczne przywracanie ustawień serwera,kart sieciowych, BIOS, wersji firmware w przypadku awarii i wymiany któregoś z komponentów ze zintegrowanej na karcie zarządzającej pamięci flash(w tym kontrolera RAID, kart sieciowych, płyty głównej). |
| Dodatkowe wyposażenie | - Przełącznik KVM min. 8 portowy do instalacji w szafie Rack wraz z kompletem kabli umożliwiających podłączenie serwerów z interfejsami USB - monitor LCD do instalacji w szafie Rack, poprawnie współpracujący z zaoferowanym przełącznikiem KVM, zajmujący w szafie rack nie więcej niż 1U, przekątna matrycy 18.5”, min. 1 złącze USB 2.0 - Zasilacz awaryjny UPS o mocy min. 1900W/1900VA, do instalacji w szafie rack, nie zajmujący więcej niż 2U, czas podtrzymania przy obciążeniu 50% / 100%: 5min. / 16min. możliwość podłączenia dodatkowej baterii wydłużającej czas podtrzymania prądu, zainstalowana wewnątrz karta do zarządzania zasilaczem poprzez sieć LAN, wyposażony w min.: 2 złącza C19 i 8 złącz C13. Gwarancja na dodatkowe wyposażenie min. 3 lata producenta. |
| Gwarancja | Pięć lat gwarancji realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem reakcji do następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia, możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. W przypadku awarii, dyski twarde pozostają własnością Zamawiającego. Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta serwera o spełnieniu tego warunku. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta serwera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Możliwość telefonicznego i elektronicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta oraz poprzez stronę internetową producenta lub jego przedstawiciela. Dokumentacja dostarczona wraz z serwerem dostępna w języku polskim lub angielskim. |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001 oraz ISO-14001 (dokumenty załączyć do oferty) Serwer musi posiadać deklaracja CE (dokument załączyć do oferty) Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2008 R2 x64, x86, Microsoft Windows Server 2012 oraz Microsoft Hyper-V Zgodność z systemami SUSE Linux Enterprise Server, RedHat Enterprise Linux, Citrix XenServer, VMware vSphere. |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Notebook 17,3”				-	2 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 17,3" o rozdzielczości HD+ (1600x900) WLED |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 3300 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 22/01/2014 (do oferty załączyć wydruk ze strony) |
| Pamięć operacyjna RAM | 4GB 1600 MHz DDR3 , jeden slot wolny |
| Parametry pamieci masowej | Min. 500GB SATA |
| Karta graficzna | Karta graficzna z minimum 2GB pamięci GDDR5 niewspółdzielonej z pamięcią komputera, ze wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.1 |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zgodna z HD Audio, wbudowane min. 2 głośniki stereo |
| Wymagania dotyczące baterii i zasilania | Podstawowa 6-ogniwowa, min 56 WHr Lithium Ion Zasilacz o mocy min 65W |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat Energy Star 5.0 Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64bit PL + nośnik |
| Waga i wymiary | Maksymalnie 3,6 kg z baterią |
| Warunki gwarancji | 4 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty: HDMI, min. 4 x USB w tym min. 2xUSB 3.0, czytnik kart min. 3 w 1, porty audio: złącze słuchawek, złącze mikrofonu (dopuszcza się złącze współdzielone), RJ-45, slot na zabezpieczenie typu Kensington Wireless LAN 802.11 b/g/n + Bluetooth 4.0 Kamera HD internetowa z mikrofonem wbudowana w ramkę matrycy Klawiatura w układzie US -QWERTY Touchpad z dedykowanymi dwoma klawiszami funkcyjnymi Wbudowany napęd 8x DVD-RW Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostosowana do wymiarów notebooka dwukomorowa torba |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Notebook 15,6”			-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Przekątna Ekrenu | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 15,6" o rozdzielczości HD (1366 x 768) z podświetleniem LED, |
| Wydajność | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście Passmark CPU mark wynik min. 3300 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześniejszy niż 22/01/2014 (do oferty załączyć wydruk ze strony) |
| Płyta główna | Wyposażona przez producenta w dedykowany chipset dla oferowanego procesora. Zaprojektowana na zlecenie producenta i oznaczona trwale na etapie produkcji nazwą lub logiem producenta oferowanego komputera. |
| Pamięć RAM | 4GB DDR3 1600MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, jeden slot wolny |
| Pamięć masowa | Min. 500 GB SATA |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0 |
| Napęd optyczny | Nagrywarka DVD-RW |
| Klawiatura | Klawiatura (układ US -QWERTY), |
| Multimedia | dwukanałowa (24-bitowa) karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo, cyfrowy mikrofon z funkcja redukcji szumów i poprawy mowy wbudowany w obudowę matrycy. Kamera internetowa trwale zainstalowana w obudowie matrycy, |
| Bateria i zasilanie | Min. 6 cell-owa Zasilacz o mocy min. 65W |
| Waga | Waga max 2,62 kg z baterią |
| Obudowa | Obudowa notebooka wzmocniona, szkielet i zawiasy notebooka wykonany z wzmacnianego metalu. |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologi wirtualizacji procesorow, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej zainstalowanej grafice typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości kontrolerze audio Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, , pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Certyfikat EnergyStar 5.2 – do oferty załączyc certyfikat albo wydruk ze strony www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org |
| Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat producenta oferowanego systemu operacyjnego potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z oferowanym systemem operacyjnym (załączyć wydruk ze strony producenta oprogramowania) |
| Diagnostyka | Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty na sygnalizacji za pomocą diody umożliwiający wykrycie bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego min.: awarię procesora, błędy pamięci, awarię płyty głównej, awarię karty graficznej, braku pamięci, problemu z panelem LCD, problemu z ukończeniem procesu systemu POST, problemu z zainicjowaniem/obsługą pamięci |
| Oprogramowanie | Zainstalowany system operacyjny Windows 7 Professional 64 bit PL, dodatkowo licencja oraz nosnik do systemu Windows 8 Professional 64bit PL |
| Porty i złącza | Wbudowane porty i złącza : VGA, RJ-45 (10/100/1000), 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, czytnik kart multimedialny, złącze słuchawkowe stereo i złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone) karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE 802.11 b/g/n Moduł bluetooth Touchpad z strefą przewijania w pionie, poziomie |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i byc weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprzętu Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiającego – do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku |
| Wymagania dodatkowe | Dostosowana do wymiarów notebooka dwukomorowa torba |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Notebook 14”		-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Zastosowanie | Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |
| Typ | Komputer przenośny typu notebook z ekranem 14" o rozdzielczości HD+ (1600x900) w technologii LED przeciwodblaskowy, W ofercie należy podać model, symbol oraz producenta |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy osiagający w teście Passmark CPU mark wynik min. 3800 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześńiejszy niż 22/01/2014 (do oferty załączyć wydruk ze strony) |
| Pamięć RAM | 8GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB |
| Pamięć masowa | Dysk twardy minimum 256GB, SSD |
| Karta graficzna | Zintegrowana w procesorze z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci systemowej, ze sprzętowym wsparciem dla DirectX 11.1, Shader 5.0 |
| Multimedia | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane głośniki stereo Wbudowana w obudowę ekranu kamera HD; mikrofon z funkcjami redukcji szumów i poprawy mowy. |
| Bateria i zasilanie | Min. 6-cell umożliwiająca jej szybkie naładowanie do poziomu 80% w czasie 1 godziny i do poziomu 100% w czasie do 2 godzin. Zasilacz o mocy min. 90W |
| Waga | Waga max 2,5 kg z baterią |
| Obudowa | Obudowa, szkielet i zawiasy notebooka wzmocnione, wykonane z metalu lub stopu metalu |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji procesorów, pamięci i urządzeń I/O realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty główej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |
| Zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC, obsługująca zdalną komunikację sieciową w oparciu o protokół IPv4 oraz IPv6, a także zapewniająca: • monitorowanie konfiguracji komponentów komputera - CPU, Pamięć, HDD wersja BIOS płyty głównej; • zdalną konfigurację ustawień BIOS, • zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu, przekierowanie procesu ładowania systemu operacyjnego z wirtualnego CD ROM lub FDD z serwera zarządzającego; • zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 1920x1080 włącznie. • zapis i przechowywanie dodatkowych informacji dot. np. o wersji zainstalowanego oprogramowania i zdalny odczyt tych informacji z wbudowanej pamięci nieulotnej. • technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman) oraz DASH 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash/) • nawiązywanie przez sprzętowy mechanizm zarządzania, zdalnego szyfrowanego protokołem SSL/TLS połączenia z predefiniowanym serwerem zarządzającym, w definiowanych odstępach czasu, w przypadku wystąpienia predefiniowanego zdarzenia lub błędu systemowego (tzw. platform event) oraz na żądanie użytkownika z poziomu BIOS. • wbudowany sprzętowo log operacji zdalnego zarządzania, możliwy do kasowania tylko przez upoważnionego użytkownika systemu sprzętowego zarządzania zdalnego • sprzętowy firewall zarządzany i konfigurowany wyłącznie z serwera zarządzania oraz niedostępny dla lokalnego systemu OS i lokalnych aplikacji • wbudowana w płytę główną technologia zarządzania i monitorowania komputerem na poziomie sprzętowym - powinna pozwalać na konfigurację parametrów funkcji zarządzania ( m.in. parametrów kont uprawnionych do zarządzania sprzętowego) każdym z następujących mechanizmów: - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. manualnie z poziomu modułu BIOS - lokalnie (na komputerze zarządzanym), bez udziału systemu operacyjnego - tj. z poziomu modułu BIOS przy użyciu pliku parametrów konfiguracji na nośniku USB. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie/oprogramowanie do tworzenia pliku parametrów konfiguracji na nośnik USB. - zdalnie poprzez sieć LAN z wykorzystaniem szyfrowanego połączenia – za pomocą narzędzia/oprogramowania konfigurującego. Szyfracja połączenia LAN powinna pozwalać na wykorzystanie zarówno definiowanego przez użytkownika klucza symetrycznego PSK lub wbudowanych w technologię certyfikatów cyfrowych /kluczy asymetrycznych . Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. - lokalnie (na komputerze zarządzanym) z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu odpowiedniego narzędzia. Należy dostarczyć odpowiednie narzędzie do definiowania pliku parametrów konfiguracji oraz narzędzie/oprogramowanie konfigurujące. Sprzętowe wsparcie technologii weryfikacji poprawności podpisu cyfrowego wykonywanego kodu oprogramowania, oraz sprzętowa izolacja segmentów pamięci dla kodu wykonywanego w trybie zaufanym wbudowane w procesor, kontroler pamięci, chipset I/O. Wbudowana w płytę główna technologia zabezpieczająca pozwalająca na sprzętową, trwałą blokadę możliwości uruchomienia komputera – po jego zablokowaniu zdalnie poprzez sieć Internet lub lokalnie w po definiowalnym przez użytkownika czasie. Technologia ta powinna zapewniać możliwość odblokowania komputera przez legalnego użytkownika po poprawnej autoryzacji predefiniowanym kodem numerycznym lub hasłem kodem jednorazowego użytku. |
| BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzaju napędu optycznego MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej zainstalowanej grafice typie panelu LCD wraz z informacją o jego natywnej rozdzielczości kontrolerze audio Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość wyłączenia/włączenia: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB, napędu optycznego, czytnika kard multimedialnych, mikrofonu, kamery, systemu ochrony dysku przed upadkiem, Intel TurboBoost, ASF 2.0, pracy wielordzeniowej procesora, modułów: WWAN, WLAN i Bluetooth z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość włączenia/wyłączenia szybkiego ładownia baterii Możliwość włączenia/wyłączenia funkcjonalności Wake On LAN/WLAN – zdalne uruchomienie komputera za pośrednictwem sieci LAN i WLAN – min. trzy opcje do wyboru: tylko LAN, tylko WLAN, LAN oraz WLAN Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego Możliwość włączenia / wyłączenia wbudowanego podświetlenia klawiatury Możliwość ustawienia natężenia podświetlenia klawiatury w jednej z czterech dostępnych opcji Możliwość ustawienia jasności matrycy podczas pracy, oddzielnie dla baterii i dla zasilacza Możliwość odczytania poziomu naładowania baterii, oraz informacji o podłączonym zasilaczu Możliwość przypisania w BIOS numeru nadawanego przez Administratora/Użytkownika oraz możliwość weryfikacji tego numeru w oprogramowaniu diagnostyczno-zarządzającym producenta komputera |
| Certyfikaty | Certyfikat ISO9001:2000 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Certyfikat ISO 14001 dla producenta sprzętu (należy załączyć do oferty) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki Certyfikat EnergyStar 5.0 – załączyć do oferty, dopuszczalny wydruk ze strony www.energystar.gov lub http://www.eu-energystar.org |
| Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Weryfikacja wygenerowanych przez komputer kluczy szyfrowania musi odbywać się w dedykowanym chipsecie na płycie głównej. Czujnik spadania zintegrowany z płytą główną działający nawet przy wyłączonym notebooku oraz konstrukcja absorbująca wstrząsy |
| Oprogramowanie | Zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional 64-bit , dodatkowo licencja oraz nośnik do systemu Windows 8 Profesional 64-bit PL |
| Warunki gwarancji | 5-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Oferowany okres i poziom gwarancji musi wynikać bezpośrednio z numeru seryjnego komputera i być weryfikowalny na stronie internetowej producenta sprzętu przez cały okres gwarancyjny Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. W przypadku awarii, dysk zostaje u Zamawaijacego – do oferty należy dołączyć oświadczenie podmiotu realizującego serwis lub producenta o spełnieniu tego warunku |
| Wymagania dodatkowe | Wbudowane porty i złącza : VGA, RJ-45, min. 3xUSB w tym min. 2x USB 3.0, slot na karty SIM, czytnik kart multimedialny wspierający karty SD, złącze express card, złącze słuchawkowe, złącze mikrofonowe (dopuszcza się złącze współdzielone), możliwość podłączenia dedykowanego replikatora portów nie zajmującego złącza USB Karta sieciowa 10/100/1000 RJ-45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Karta sieciowa bezprzewodowa WLAN 802.11 a/b/g/n zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI Express z dedykowanym przełącznikiem do uruchamiania modułu WLAN, Wbudowany moduł Bluetooth Klawiatura układ US -QWERTY, Touchpad z strefą przewijania w pionie i w poziomie, Napęd optyczny DVD-RW Dopasowana do wymiarów notebooka dwukomorowa torba |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Komputer AiO		- 	3 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta komputera |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej |
| Procesor | Procesor wielordzeniowy osiagający w teście Passmark CPU mark wynik min. 4250 punktów według wyników ze strony http://www.cpubenchmark.net na dzień nie wcześńiejszy niż 22/01/2014 (do oferty załączyć wydruk ze strony) |
| Pamięć operacyjna | 4GB DDR3 1600 MHz możliwość rozbudowy do min 8GB, minimum jeden slot wolny |
| Parametry pamieci masowej | Min. 1000 GB SATA 7200 obr./min |
| Grafika | Karta graficzna z minimum 1GB pamięci własnej, ze wsparciem dla DirectX 11, Shader Model 5.0, Open GL 4.1 |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, 24-bitowa konwersja sygnału cyfrowego na analogowy i analogowego na cyfrowy; dedykowane przyciski na zewnątrz obudowy do zwiększania/zmniejszania siły głosu, wyjście liniowe, wejście liniowe, wbudowany multimedialny czytnik kart, wbudowana kamera internetowa, wbudowany mikrofon kierunkowe redukcją szumów i poprawą mowy. |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21,5” Full HD (1920x1080) Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki) Zasilacz min. 130W Suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 104cm bez podstawy, Możliwość zaisntalowania komputera na ścianie przy wykorzystaniu ściennego systemu montażowego VESA |
| Matryca | Rozmiar | Min. 21,5” |
|  | Typ | dotykowa |
|  | Rozdzielczość | FHD (1920 x 1080) |
| BIOS | Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, oraz dacie powstania BIOS nr seryjnym komputera, taktowaniu i wielkości zainstalowanej pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L1,L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego oraz jego typie, rodzaju napędu optycznego, Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie administratora oraz użytkownika, Musi posiadać możliwość ustawienia dla hasła użytkownika indywidualnego poziomu dostępu do zasobów BIOS ,zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem użytkownika musi wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło użytkownika. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, wbudowanych portów USB z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnich portów. Możliwość kontroli BOOT-owania |
| Oprogramowanie | Zainstalowany Microsoft Windows 7 Professional 64-bit , dodatkowo licencja oraz nośnik do systemu Windows 8 Profesional 64-bit PL |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Energy Star min. 5.0 ( załączyć do oferty ) |
| Warunki gwarancji | 4-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta, czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do oferty należy dołączyć link strony. |
| Wymagania dodatkowe | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza DIMM, obsługa do 8GB pamięci RAM, Zainstalowany system operacyjny Windows 8 Professional 64bit PL + nośnik Wbudowane porty: Min. 5 x USB (w tym min. 4 porty USB 3.0) wyprowadzonych na zewnątrz obudowy, HDMI, port sieciowy RJ-45, wyjście słuchawek, wyjście mikrofonu. Mikrofon i kamera HD w obudowie matrycy. Czytnik kart multimedialnych obsługujący. Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów oraz złączy nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, Karta bezprzewodowa WLAN 802.11 b/g/n, Bezprzewodowa mysz i klawiatura w układzie polski programisty Nagrywarka typu DVD +/-RW Dołączony nośnik ze sterownikami |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Moduły światłowodowe do Switch 	-	1 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
|  | W związku z tym że Zamawiający jest w posiadaniu przełączników sieciowych: HP 2910-24G al Switch (J9145A) HP 2910-48G al Switch (J9147A) wymaga dostarczenia karty światłowodowej HP 2-port 10GbE SFP+ al Module (J9008A) wraz z dwoma wkładkami światłowodowymi HP X132 10G SFP+ LC SR Transceiver o poniższych parametrach: 10Gb do światłowodu wielomodowego w standardzie 50 µm oraz 62.5 µm Długość fali: 850 nm gniazdo: LC (duplex) maksymalny dystans 2 - 33 m dla 62.5 µm @ 200 MHz*km maksymalny dystans 2 - 300 m dla 50 µm @ 2000 MHz*km typ kabla: Multi-mode z normą ITU-T G.651 i ISO/IEC 793-2 typu A1b lub A1a moduł pracuje w standardzie IEEE 802.3ae typ 10Gbase-SR (tylko pełny duplex) |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- System operacyjny			-	19 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Funkcjonalność oprogramowania | Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta. System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu; darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat); internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim; wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6; zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe; wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi); funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer; interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta; możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu; zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników; zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych; zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych; funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika; zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi; wbudowany system pomocy w języku polskim; możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących); możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji; wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny; automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509; rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji; system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk; wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń; zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem; rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową); rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację; graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe; zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu; oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej; możliwość przywracania plików systemowych; system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.); możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu). |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Aktualizacja firewalla			-	1 kpl.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Zakres prac | - wykonanie kopii aktualnej konfiguracji - aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji - wykonanie konfiguracji firewalla z zachowaniem ustawień pierwotnych |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Czynności dodatnowe | Aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji i konfiguracja, jeżeli w czasie trwania gwarancji producent wyda nowszą wersję. |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |

- Pamięci do 14 szt. komputerów Fujitsu Siemens Esprimo P5720 i sprawdzenie poprawności ich działania  - 14 szt.

| Producent: |  |
| --- | --- |
| Model: |  |

| Parametr | Minimalne wymagane parametry i wyposażenie |
| --- | --- |
| Zakres prac | Zamontowanie 14 szt pamięci o pojemności min. 2GB pasujących do komputerów Fujitsu Siemens Esprimo P5720 i sprawdzenie poprawności ich działania. W przypadku uszkodzenia sprzętu Wykonawca zobowiązany jest naprawić go w terminie 7 dni od daty powstania usterki. |
| Gwarancja | 12 miesięcy |
| Usługi | W ramach dostawy Wykonawca musi wykonać usługi zgodnie z załącznikiem: Procedura odbioru, który jest integralną częścią SIWZ. |